|  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0052 | Číslo sady | 17 | Číslo DŮM | 10 |
| Předmět | Mechanika 1. r. – Statika |
| Tematický okruh | Prutové soustavy |
| Název materiálu | Určení velikostí osových sil v prutech prutové konstrukce |
| Autor | Ing. Zdeňka Soprová Bc. |
| Datum tvorby | 03. 02. 2013 | Ročník | I. |
| Anotace Pracovní list – Příklady slouží k procvičování určení velikostí osových sil v prutech prutové konstrukce. Jsou určeny pro I. ročníky technických oborů. Mohou být také použity k závěrečnému zkoušení. Pomůcky: kalkulačka |
| Metodický pokyn Jednotlivé příklady promítněte na tabuli nebo je žákům vytiskněte. Ti pak mohou vypisovat přímo do pracovního listu |

Příklad A:

Určete početní metodou velikost osových sil v prutech u zadané prutové konstrukce. Použijte styčníkovou metodu.

Zadání:

a = 2 m

h = 3 m

Fz1 = 5 000 N

Fz2 = 6 000 N

Příklad B:

Určete početní metodou velikost osových sil v prutech u zadané prutové konstrukce. Použijte styčníkovou metodu.

Zadání:

a = 3,5 m

b = 2 m

h = 2,5 m

Fz1 = 5 700 N

Řešení:

Příklad A:

FA = 5 250 N

FB = 5 750 N

F1 = 6 325 N

F2 = -3 542 N

F3 = -5 000 N

F4 = -3 542 N

F5 = -301 N

F6 = 3 710,56 N

F7 = 0 N

F8 = 3 710,56 N

F9 = 301 N

F10 = -3 879,12 N

F11 = -6 000 N

F12 = -3 879,12 N

F13 = 6 927,9 N

Příklad B:

FA = 2 073 N

FB = 3 627 N

F1 = 3 574 N

F2 = -2 909,6 N

F3 = -5 700 N

F4 = -2 909,6 N

F5 = 4 667,9 N

# Text boxes

a

a

a

a

h

B

A

FZ1

FZ2

α

α

3

1

5

2

4

7

9

8

12

11

6

10

13

a

b

h

A

B

FZ1

α

β

1

2

3

4

5