|  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0644 | Číslo sady | 28 | Číslo DUM | 01 |
| Předmět | Informační a komunikační technologie |
| Tematický okruh | Základní pojmy |
| Název materiálu | Test – složení počítače (hardware) |
| Autor | Ing. Jitka Peterková |
| Datum tvorby | 2. 1. 2013 | Ročník | 1. |
| Anotace Test – základní pojmy, složení počítače, paměť |
| Metodický pokyn Žáci obdrží test v písemné podobě a zakroužkují správnou odpověď. Časový limit je 20 minut. |

Test – složení počítače (hardware)

1. Hardwarem rozumíme:

A. fyzické komponenty počítačového systému

B. sestavu počítače i s programovým vybavením

C. programy nainstalované v počítači

2. Názvy – desktop, minitower, bigtower označují:

A. sestavu počítače

B. skříň počítače

C. hardwarovou konfiguraci

3. HDD je označení pro:

A. CD mechaniku v počítači

B. pevný disk v počítači

C. vypalovací mechaniku v počítači

4. Co se nenachází na základní desce?

A. procesor, paměť RAM a ROM, sloty

B. procesor, sloty, sběrnice

C. procesor, sběrnice, sériový a paralelní port

5. Mezi externí zařízení počítače nepatří:

A. tiskárna, modem

B. myš, monitor, scanner

C. procesor, sběrnice, slot

6. Paměť RAM

A. si udržuje informace i po vypnutí počítače

B. po vypnutí počítače se obsah paměti vymaže

C. slouží k uložení základních instrukcí, které řídí činnost počítače při jeho zapnutí

7. Co je to bit?

A. označení pro 8 bytů

B. nejmenší jednotka informace

C. paměťové místo pro uložení 1 znaku

8. Sběrnice je:

A. skupina signálových vodičů, jimiž proudí data

B. označení pro všechna rozhraní určená k připojení periférií

C. označení pro konektor pro připojení monitoru k počítači

9. Porty umožňují:

A. spojení počítače s interním zařízením (např. procesor)

B. připojení karty (např. zvukové) k základní desce

C. spojení počítače s externím zařízením (např. tiskárna)

10. Která informace o procesoru není pravdivá?

A. jen podle procesoru lze posuzovat rychlost počítače

B. procesor je „mozek“ počítače, řídí celou jeho činnost

C. základní charakteristikou procesoru je „taktovací frekvence“

11. Která informace o pevném disku není pravdivá?

A. obsahuje několik nad sebou umístěných a rotujících kotoučů

B. kotouče se otáčejí jen při zápisu nebo čtení informace

C. čtecí a zapisovací hlava je po obou stranách každého magnetického kotouče

12. Zápis dat laserovým paprskem se provádí na paměťové médium:

A. CD

B. pevný disk

C. flash disk

13. Porovnejte kvalitu tisku tiskáren (od nejnižší po nejvyšší kvalitu):

A. laserová, inkoustová, jehličková

B. inkoustová, laserová, jehličková

C. jehličková, inkoustová, laserová

14. Základní parametry monitoru jsou:

A. úhlopříčka, rozlišení, taktovací frekvence

B. rozlišení, doba odezvy, úhlopříčka

C. doba odezvy, kontrast, úhlopříčka

15. Označte, která odpověď je špatná:

A. zařízení připojená na USB port nelze za chodu počítače připojit ani odpojit

B. na počítači je sériový, paralelní, USB port

C. porty jsou „zástrčky“ pro připojení externích zařízení

Tabulka pro odpovědi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Řešení

Test – složení počítače (hardware)

1. Hardwarem rozumíme:

A. fyzické komponenty počítačového systému

2. Názvy – desktop, minitower, bigtower označují:

B. skříň počítače

3. HDD je označení pro:

B. pevný disk v počítači

4. Co se nenachází na základní desce?

C. procesor, sběrnice, sériový a paralelní port

5. Mezi externí zařízení počítače nepatří:

C. procesor, mechanika DVD, slot

6. Paměť RAM

B. po vypnutí počítače se obsah paměti vymaže

7. Co je to bit?

B. nejmenší jednotka informace

8. Sběrnice je:

A. skupina signálových vodičů, jimiž proudí data

9. Porty umožňují:

C. spojení počítače s externím zařízením (např. tiskárna)

10. Která informace o procesoru není pravdivá?

A. jen podle procesoru lze posuzovat rychlost počítače

11. Která informace o pevném disku není pravdivá?

B. kotouče se otáčejí jen při zápisu nebo čtení informace

12. Zápis dat laserovým paprskem se provádí na paměťové médium:

A. CD

13. Porovnejte kvalitu tisku tiskáren (od nejnižší po nejvyšší kvalitu):

C. jehličková, inkoustová, laserová

14. Základní parametry monitoru jsou:

B. rozlišení, doba odezvy, úhlopříčka

15. Označte, která odpověď je špatná:

A. zařízení připojená na USB port nelze za chodu počítače připojit ani odpojit