|  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0052 | Číslo sady | 23 | Číslo DUM | 3.2_23_19 |
| Předmět | Informační a komunikační technologie |
| Tematický okruh | Užití textového editoru v praxi |
| Název materiálu | Cihlářské výrobky |
| Autor | Mgr. Vágner Pavel |
| Datum tvorby | 15.1.2014 | Ročník | první |
| Anotace Materiál slouží k procvičení probrané látky. Materiál následuje po výkladové části hodiny. |
| Metodický pokyn Zadání je prezentováno pomocí tištěného zadání nebo pomocí dataprojektoru. Cílová skupina: 15 – 19 let |

Cihlářské výrobky

Vytvořte  přehledný zápis poznámek pomocí odrážek, týkající se cihlářských výrobků.

Postup:

- Vytvoř dokument pod názvem cihlářské výrobky a ulož jej do své složky.

- Nejprve opiš celý text.

- Nadpisy naformátuj tak, aby odpovídali barevně barvě cihly a důležitosti nadpisu.

- Na každý druh cihlářských výrobků použij jiný typ odrážek (viz. předloha).

- V průběhu nezapomeň pravidelně ukládat, aby nedošlo ke ztrátě.

- Používej klávesové zkratky a funkci zpět, když se nezdaří přidat správně odrážky.

# Předloha:

# Cihlářské výrobky

Vepřovice – nepálená cihla z cihlářské hlíny, dnes se již nepoužívá

Složení surovin pro cihlářské výrobky - cihlářská hlína, jíly, lehčivo (piliny, prachové uhlí), ostřivo (struska, šamot), voda (bez kalů a solí)

Surovina nesmí obsahovat vápenec – vznikají cicváry, cihla se rozpadá

## Cihlářské výrobky pro nosné zdivo

    - Cihla

  - plná – CP – 290x140x65 mm

  - děrovaná – CDm – 240x115x113 mm

- Cihlářské výrobky pro nenosné zdivo

– příčkovky = cihly opatřené perem a drážkou

### Výrobky pro komínové zdivo

- cihly

          - klasické

          - bílé cihly

- tvárnice

          - komínové tvárnice

### Výrobky pro montované stropy

- stropní desky

- stropní nosníky

- stropní vložky

### Pálená střešní krytina

- bobrovky

- vlnovky

- hřebenáče

- ražené a tažené tašky

### Ostatní výrobky z cihlářské hlíny

- překlady

- dlaždice

- obkladačky

- kanalizační cihly

- okrasné výrobky

- antuka